## Slide 1: 4주차 개발 진행 보고
자동차 AI 시뮬레이션
2026 펄어비스 여름 인턴 | 박인영

## Slide 2: 4주차 진행 현황
목표 : 다수 차량의 자연스러운 주행, 상호작용, 신호준수
이번주 작업
  ㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇ
  가능한 목표 위치와 방향까지 차량의 최단경로
  Sd전진 + sds

## Slide 3: 4주차 진행 현황 – 결과 영상

## Slide 4: 작업내용 – 주차(출차) 구현
ReedShdfsfd 알고
  전진 + 후진이 가능한 목표 위치와 방향까지 차량의 최단경로
  Sdsds

## Slide 5: 피드백 – Hybrid A* 성능 측정
테스트 스크립트 구성하여 성능 테스트
  1번 탐색
    메모리 0.13MB / 시간 : 0.16ms
  2000번 탐색
    메모리 0.55MB / 시간 : 52.27ms
  5000번 (Max) 탐색
    메모리 1.18MB / 시간 : 117.68ms
휴리스틱에 일반 a* 포함 메모리 측정

## Slide 6: 향후 진행 계획
주차별 계획
주차 | 내용 | 비고
1주차 | 렌더링 기반 구축, 차량 조향/가속/제동/후진 | 강체 물리, 자전거 모델
2주차 | 길찾기, 차선 추종, 차선변경 | BT, 스플라인 그래프, A*, PurePursuit + PID
3주차 | 주차 구현 및 단독 주행 튜닝 | Reeds-Shepp, Hybrid A*
4주차 | 주행 AI : 앞차 감지, 안전거리 유지, 신호 등 | 
5주차 | 추월 / 도로 합류 / 돌발 대처 (장애물 우회) | 
6주차 | 운전 스타일 적용 | 파라미터 튜닝
7주차 | 대규모 차량 최적화 | 공간 분할, AI/렌더링 LOD, ECS
8주차 | 안정화 및 폴리싱 |